Pour chaque fonction f, on notera @d_f l’adresse de sa  zone de données (paramètres et variables locales). On supposera que son résultat est stocké à l’adresse @d_f -1.  On notera @i_f l’adresse de sa zone d’instruction, et td_f la taille de sa zone de données (contexte).  Enfin, la pile d’éxécution sera pointée par le registre R0.

On présente ci-dessous  une manière générique d’écrire un appel à une fonction g depuis une fonction f après avoir passé les paramètres. @retour désigne l’adresse de retour dans la zone d’instruction de f pour cet appelOn notera cette séquence CALL f (@retour) A cela s’ajoute normalement la sauvegarde des registres en cours d’utilisation.

|  | SETI R11 td_f | Rangement des constantes de la fonction dans les registres R11, R12, |
| --- | --- | --- |
|  | SETI R12 @d_f |  |
|  | SETI R13 @retour |  |
|  | SETI R15 @d_f | Boucle de rangement dans la pile du contexte de la fonction f, mot à mot. |
| boucle | ADDI R11, R11, -1 |  |
|  | BR N fin |  |
|  | STIND R16 R15 |  |
|  | ADDI R0, R0, 1 |  |
|  | ADDI R15,R15,1 |  |
|  | STIND R16 R0 |  |
|  | JMP boucle |  |
| fin | SETI R11 @td_f | Empilement de l’adresse de retour, de l’adresse de la zone de données de f et de la taille de cette zone. |
|  | ADDI R0, R0, 1 |  |
|  | STIND R13 R0 |  |
|  | ADDI R0, R0, 1 |  |
|  | STIND R12 R0 |  |
|  | ADDI R0, R0, 1 |  |
|  | STIND R11 R0 |  |
|  | PC<-@i_g | Branchement vers la première instruction de g |

On peut de la même manière écrire de façon générique le retour d’un appel à la fonction g, une fois son résultat rangé à l’adresse correspondante. Cette séquence d’instruction prend place à la fin de la fonction g. On notera cette séquence RET g. A cela s’ajoute normalement la restauration des registres. On supposera dans la suite que ceci est fait par CALL et RET.

|  | LDIND R11 R0 | Chargement de la taille des données de l’appelante dans R11 |
| --- | --- | --- |
|  | ADDI R0, R0, -1 |  |
|  | LDIND R12 R0 | Chargement de l’adresse de la zone de données dans R12 |
|  | ADDI R0, R0, -1 |  |
|  | LDIND R13 R0 | Chargement de l’adresse de retour dans R13 |
|  | ADDI R0, R0, -1 |  |
| boucle | ADDI R11, R11, -1 |  |
|  | BR N fin |  |
|  | STIND R16 R0 |  |
|  | ADD R15, R11,R12 | R15 contient l’adresse du mot de la zone de l’appelante à restaurer |
|  | STIND R16 R15 | Restauration d’un mot |
|  | ADDI R0, R0, -1 | Décrémentation du sommet de pile |
|  | JMP boucle |  |
| fin | PC<- R13 |  |

Code C :

Int coeff(int n, int k)

{int a ;

a=fact(n)/fact(k);

a=a/fact(n-k);

coeff=a

}

La zone de données de coeff est composée de n,k,a, qui occupent les adresses @d_coeff,@d_coeff+1, @d_coeff +2 respectivement

@i_coeff=@d_coeff+3

| @i_coeff | SETI R12 @d_coeff |  |
| --- | --- | --- |
|  | ADDI R1, R12,0 | R1<-@ de n |
|  | LDIND R4 R1 | R4<-n |
|  | ST R4 @d_fact | Chargement du paramètre de fact |
|  | CALL fact (@retour1) |  |
| @retour1 | LD R5 @d_fact-1 | R5<- fact(n) |
|  | SETI R12 @d_coeff |  |
|  | ADDI R1, R12,1 | R1<-@ de k |
|  | LDIND R4 R1 | R4<-k |
|  | ST R4 @d_fact | Chargement du paramètre de fact |
|  | CALL fact (@retour2) |  |
| @retour 2 | LD R6 @d_fact-1 | R6<- fact(k) |
|  | DIV R5 R5 R6 | R5<-fact(n)/fact(k) |
|  | SETI R12 @d_coeff |  |
|  | ADDI R1, R12,2 | R1<-@ de a |
|  | STIND R5 R1 | a<-R5 |
|  | ADDI R1, R1, -1 | R1<-@ de k |
|  | LDIND R3 R1 | R3<-k |
|  | ADDI R1, R1, -1 | R1<-@ n |
|  | LDIND R4 R1 | R4<-n |
|  | SUB R4, R4, R3 | R4<-n-k |
|  | ST R4 @d_fact | Chargement du paramètre de fact |
|  | CALL fact (@retour3) |  |
| @retour3 | LD R6 @d_fact-1 |  |
|  | DIV R5 R5 R6 | R5<-fact(n)/fact(k)fact(n-k) |
|  | SETI R12 @d_coeff |  |
|  | ADDI R1, R12,2 | R1<-@ de a |
|  | STIND R5 R1 | Affectation à a |
|  | ST R5 @d_coeff-1 | Rangement du résultat de la fonction |
|  | RET coeff | retour |

Considérons maintenant la fonction:

Void tabcoeff(int n,int *t)

{int k

for(k=0,k<n,k++) t[k]=coeff(n,k) ;

return()

}

n est à l’adresse@d_tabcoeff, t est à l’adresse@d_tabcoeff+1, k à l’adresse@d_tabcoeff+3

Dans t se trouve l’adresse du tableau dans une zone mémoire de la fonction appelante.

| @i_tabcoeff | SETI R10 @d_tabcoeff |  |
| --- | --- | --- |
|  | ADDI R1 R11 3 | R1<-@k |
|  | LDIND R3 R10 | R3<-n |
|  | SETI R11 @d_coeff |  |
|  | SETI R2 0 |  |
| boucle | SUB R4 R3 R2 | n-k |
|  | BR Z fin |  |
|  | ST R3 R11 | Mise en place des paramètres |
|  | ADDI R12 R11 1 |  |
|  | ST R2 R12 |  |
|  | CALL coeff (@retour) |  |
| @retour | SETI R7 d_coeff-1 |  |
|  | LDIND R8 R7 | R8<- résultat de l’appel à coeff |
|  | ADDI R5 R10 1 | R5<-@t |
|  | LDIND R6 R5 | R6<-t |
|  | ADD R6 R6 R2 | R6<-@t[k] |
|  | STIND R8 R6 |  |
|  | ADDI R2 R2 1 |  |
|  | JMP boucle |  |
| fin | RET tabcoeff |  |

Programme principal :

Void main()

Int *tab=malloc(5*sizeof(int)) ;

Tabcoeff(5,tab) ;

Etc

L’appel à malloc nécessite, en cours d’exécution (et non à la compiltation) l’allocation d’une zone de mémoire supplémentaire au programme. Il y a donc, dans le langage d’assemblage, des directives permettant de faire appel au système. Celui-ci reprend alors la main, et en l’occurrence, prend dans une zone mémoire appelée tas la zone demandée. Puis revient au programme appelant.

L’exécution du programme principal conduit aux états de la pile suivants :

à l’appel de tabcoeff, empilement du contexte du programme principal.

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

Ensuite, l’appel à tab coeff engendre un appel à coeff(5,0)

Sont donc empilés le contexte de tabcoeff

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

0

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

Puis, l’appel à coeff va engendrer un appel à fact(5) qui va donc empiler le contexte de coeff

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

0

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

5

0

a

@retour1

@d_coeff

3

Ensuite fact’(5) va faire appel à fact(4), et va donc empiler son contexte :

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

0

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

5

0

a

@retour1

@d_coeff

3

5

@retour

@d_fact

1

De même fact(4) appelle fact(3) qui appelle fact(2) qui appelle fact(1) qui appelle fact(0). Au moment de ce dernier appel on aura :

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

0

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

5

0

a

@retour1

@d_coeff

3

5

@retour

@d_fact

1

4

@retour

@d_fact

1

3

@retour

@d_fact

1

2

@retour

@d_fact

1

1

@retour

@d_fact

1

Ensuite, lors de la terminaison de l’appel à fact(0), le contexte de fact(1) va être dépilé, puis lors de la terminaison de fact(1), le contexte de fact(2) va être dépilé, et ainsi de suite jusqu’à la terminaison de fact(5), où le contexte de coeff va être dépilé et le programme fera les instructions à l’adresse @retour1 dans coeff. On est alors dans cet état de la pile :

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

0

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

L’appel à fact(0) va engendrer un nouvel empilement du contexte de coeff, cette fois avec une valeur différente de l’adresse de retour :

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

0

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

5

0

a

@retour2

@d_coeff

3

L’appel à fact(0) est terminal, donc à nouveau il y aura restauration du contexte de coeff et retour à l’état antérieur. Ensuite un appel à fact(5) est à nouveau lancé, et cette fois coeff emplile son contexte et l’adresse de retour @retour3.

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

0

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

5

0

a

@retour3

@d_coeff

3

Ensuite tout se déroule comme pour le premier appel à fact(5)

Au moment de la terminaison de coeff (5,0) le contexte de tabcoeff est dépilé, et on retrouve l’état de la pile :

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

Ensuite, le second appel généré est celui à coeff(5,1).

Il engendre l’empilement du contexte de tabcoeff.

Tab (pointeur)

@retourmain

@d_main

Td_main

1

@Tab

@retour

@d-tabcoeff

2

Puis tout continue (à faire en exercice l’évolution de l’état de la pile).

Autre exercice : trouver un code C plus efficace pour faire la même chose (calcul des coefficients du binôme d’ordre n dans un tableau). Le traduire en assembleur.