# Sixième séance de TD

## Sous-formulaires

La base de données Bibliothèque reprend les tables de la base de données de la quatrième semaine (Œuvres littéraires) et en ajoute de nouvelles pour simuler la gestion (simplifiée) d’une bibliothèque de prêt.

Avant de se lancer dans la construction des formulaires, faire un schéma indiquant les différents contrôles à utiliser et noter leurs propriétés fondamentales (noms, sources, liens…).

### Exercice 1

Examiner la description des tables et identifier les liens logiques qui les relient.

### Exercice 2

Construire un formulaire qui affiche les données des lecteurs et la liste des prêts qui leur ont été consentis. Pour chaque prêt, on affichera le titre de l’œuvre, le nom de son auteur, la date du prêt et celle du retour du livre.

Comment modifier ce formulaire pour n’afficher que les prêts qui ne sont pas encore rendus ?

### Exercice 3

Construire un formulaire pour la saisie d’un nouveau prêt en respectant l’ergonomie des traitements suivante :

- Le lecteur prend le livre en rayon, l’apporte au guichet en présentant sa carte. Cette carte mentionne le numéro du lecteur. Le traitement commence par la saisie de ce numéro et l’affichage des données du lecteur correspondant : nom, prénom, adresse et liste des prêts non rendus (on ne peut pas en accorder plus de trois en même temps).

- S’il y a moins de trois prêts en cours (c’est à l’utilisateur de vérifier, on n’a pas encore vu comment le faire automatiquement), création d’un nouvel enregistrement dans la table de description des prêts en saisissant le code du livre (il figure sur le livre présenté) ; il faut afficher le titre, l’auteur et l’édition pour vérifier qu’il n’y a pas d’erreur de saisie).

- La date du prêt doit être renseignée automatiquement en utilisant la date du jour (programmation événementielle en utilisant la fonction Date qui renvoie la date enregistrée par le système de l’ordinateur – en principe, celle du jour).

### Exercice 4 : retour de prêt

Le retour des livres ne peut pas toujours être enregistré au moment où le lecteur les présente. On ne dispose donc plus du numéro du lecteur qui avait fait l’emprunt, et le formulaire précédent n’est plus utilisable.

En construire un autre où on accède au prêt en saisissant le code du livre, ce qui doit déclencher l’affichage de son titre, son auteur, son édition et des dates du prêt. S’il n’y a pas eu d’erreur de saisie, l’utilisateur cliquera sur un bouton de commande qui mettra à jour automatiquement la date de retour avec la date du jour.